Załącznik nr 5 – Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia

Specyfikacja techniczna statku inspekcyjnego wraz z wyposażeniem techniczno-eksploatacyjnym oraz przyczepą podłodziową – szt. 1

| L.p. | Opis parametrów | Wymagana wartość graniczna | Oferowane parametry Wypełnia wykonawca | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | STATEK INSPEKCYJNY |
| 1 | Produkt fabrycznie nowy, model, nazwa producenta | Tak/podać |  |  |
| 2 | Wymiary: Długość całkowita - od 7,50 m do 9,00m Szerokość całkowita – od 2,70 do 3,20m | Tak/podać |  |  |
| 3 | Wysokość do najwyższej nierozbieralnej części – nie większa niż 3,50 m |  |  |  |
| 4 | Liczba osób – nie mniej niż 6 osób | Tak/podać |  |  |
| 5 | Maksymalne zanurzenie – 0,50 m bez silnika | Tak/podać |  |  |
| 6 | Rejon pływania: 2, 3, i 4 | Tak/podać |  |  |
| 7 | Kolorystyka statku: zgodna z Zarządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie określenia wzoru flagi służbowej i sposobu oznakowania statków inspekcyjnych urzędów żeglugi śródlądowej (M.P. 2002, nr 38, poz. 603) | Tak/podać |  |  |
| 8 | Poziom hałasu zgodny z wymaganiami określonymi w odpowiednich przepisach | Tak/podać |  |  |
| A. | Kadłub i pokład |
| 1 | Statek jednokadłubowy (nie prototyp) | Tak/podać |  |  |
| 2 | Kadłub i nadbudówka wykonane w 100% laminatu | Tak/podać |  |  |
| 3 | Pokład pokryty powłoką antypoślizgową | Tak/podać |  |  |
| 4 | Polery cumownicze na dziobie, śródokręciu i rufie ze stali nierdzewnej | Tak/podać |  |  |
| 5 | Relingi i kosz dziobowy ze stali nierdzewnej | Tak/podać |  |  |
| 6 | Maszt ze stali nierdzewnej lub aluminium | Tak/podać |  |  |
| 7 | Flagsztok na sterówce ze stali nierdzewnej lub aluminium | Tak/podać |  |  |
| 8 | Flagsztok na przystawce pawężowej ze stali nierdzewnej lub aluminium | Tak/podać |  |  |
| 9 | Podwodna część kadłuba zabezpieczona powłoką antyporostową | Tak/podać |  |  |
| 10 | Grubość poszycia (laminatu) nie mniejsza niż: Dno 8,0 mm Burt 7,0 mm Stępki 16,0 mm | Tak/podać |  |  |
| 11 | Nadbudówka (sterówka) umiejscowiona na śródokręciu | Tak/podać |  |  |
| 12 | Światła nawigacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami | Tak/podać |  |  |
| 13 | Elektryczna winda kotwiczna dziobowa z liną kotwiczną | Tak/podać |  |  |
| 14 | W części rufowej: na otwartym pokładzie dwie otwierane bakisty dostosowane do siedzenia, stolik do pracy | Tak/podać |  |  |
|  | Światła sygnalizacyjne niebieskie sprzężone z sygnałem dźwiękowym oraz rozgłośnią obsługiwane ze sterówki Reflektor (szperacz) sterowany ręcznie ze sterówki | Tak/podać |  |  |
|  | Dodatkowe stanowisko sterowania wraz z osprzętem | Tak/podać |  |  |
|  | Ster strumieniowy dziobowy i rufowy, | Tak/podać |  |  |
|  | Drabinka do zejścia do wody, przymocowana do przystawki pawężowej | Tak/podać |  |  |
|  | Trym klapy | Tak/podać |  |  |
|  | Przystawka pawężowa na silnik zaburtowy | Tak/podać |  |  |
|  | Zbiornik paliwowy min. 200l | Tak/podać |  |  |
|  | Automatyczny trim silnika |  |  |  |
| B | Sterówka |
| 1 | Dwu skrzydłowe drzwi przesuwne od rufy zamykane na klucz | Tak/podać |  |  |
| 2 | Okna sterówki zapewniające odpowiednią widoczność | Tak/podać |  |  |
| 3 | Przesuwny dach panoramiczny | Tak/podać |  |  |
| 4 | Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby | Tak/podać |  |  |
| 5 | Pulpit ze wskaźnikami umożliwiającymi odczyt parametrów pracy silnika | Tak/podać |  |  |
| 6 | Echosonda z aktualnymi mapami i kolorowym wyświetlaczem co najmniej 9” | Tak/podać |  |  |
| 7 | Radio z dwoma głośnikami | Tak/podać |  |  |
| 8 | Stanowisko sterowania po prawej stronie | Tak/podać |  |  |
| 9 | Okno boczne przesuwne | Tak/podać |  |  |
| 10 | Oświetlenie punktowe | Tak/podać |  |  |
| 11 | Min 2 gniazda na 230V | Tak/podać |  |  |
| 12 | Min. 2 gniazda na 12V | Tak/podać |  |  |
| 13 | Min 1 gniazdo USB | Tak/podać |  |  |
| 14 | Fotel sternika | Tak/podać |  |  |
| 15 | Jedno miejsce do siedzenia z pulpitem do pracy po przeciwnej burcie | Tak/podać |  |  |
| 16 | W pozostałej części sterówki za przednimi fotelami, stanowiska siedzące dla min. 4 osób ze stolikiem | Tak/podać |  |  |
| 17 | Tapicerka mebli (fotele itp.) w sterówce z ekoskóry | Tak/podać |  |  |
| C | KABINA |
| 1 | Zlewozmywak z baterią | Tak/podać |  |  |
| 2 | Kuchenka elektryczna | Tak/podać |  |  |
| 3 | Wyciąg powietrza | Tak/podać |  |  |
| 4 | Lodówka |  |  |  |
| 5 | Miejsce do spania dla co najmniej dwóch osób | Tak/podać |  |  |
| 6 | Oświetlenie punktowe | Tak/podać |  |  |
| 7 | Szafki ubraniowe i nocne | Tak/podać |  |  |
| D | WYDZIELONY BLOK SANITARNY |
| 1 | Umywalka z baterią, lustro, prysznic, WC | Tak/podać |  |  |
| 2 | Zbiornik wody czystej co najmniej 70l | Tak/podać |  |  |
| 3 | Woda brudna odprowadzana do zbiornika ściekowego (pojemność co najmniej 40l) z czujnikiem poziomu | Tak/podać |  |  |
| 4 | Zbiornik ściekowy wyposażony w pompę elektryczną (instalację oddawania ścieków na ląd) | Tak/podać |  |  |
| II | WYPOSAŻENIE OGÓLNE |
| 1 | Silnik zaburtowy o mocy od 300KM do 350KM, szt. 1 | Tak/podać |  |  |
| 2 | Pompa zęzowa ręczna | Tak/podać |  |  |
| 3 | Pompa zęzowa automatyczna | Tak/podać |  |  |
| 4 | Instalacja elektryczna 12V | Tak/podać |  |  |
| 5 | Instalacja elektryczna 230V | Tak/podać |  |  |
| 6 | Podłączenie do lądu | Tak/podać |  |  |
| 7 | klimatyzacja | Tak/podać |  |  |
| 8 | Niezależne ogrzewanie postojowe | Tak/podać |  |  |
| 9 | Podgrzewacz wody | Tak/podać |  |  |
| 10 | Dodatkowy akumulator | Tak/podać |  |  |
| 11 | Pagaje/wiosła | Tak/podać |  |  |
| 12 | Kamizelki ratunkowe(min. 6 szt) | Tak/podać |  |  |
| 13 | Koło ratunkowe z rzutką | Tak/podać |  |  |
| 14 | Wyposażona apteczka pierwszej pomocy | Tak/podać |  |  |
| 15 | Plandeka na łódź na postój zimowy | Tak/podać |  |  |
| 16 | Dodatkowa śruba napędowe ze stali nierdzewnej, szt. 1 | Tak/podać |  |  |
| 17 | Radio VFH | Tak/podać |  |  |
| 18 | Bimini kokpitu | Tak/podać |  |  |
| 19 | Bosak ratowniczy szt.1 | Tak/podać |  |  |
| 20 | Odbijacze, min. 4 szt. | Tak/podać |  |  |
| 21 | Toporek strażacki | Tak/podać |  |  |
| 22 | Lina lub łańcuch kotwiczy | Tak/podać |  |  |
| 23 | Rękawice ognioochronne, 1 para | Tak/podać |  |  |
| 24 | Latarnia nawigacyjna, kompas, lornetka 7x50, latarka wodoszczelna | Tak/podać |  |  |
| III | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| 1 | Przyczepa podłodziowa dwuosiowa | Tak/podać |  |  |
| 2 | Nośność dostosowana do przewożenia przedmiotowego statku inspekcyjnego | Tak/podać |  |  |
| IV | POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 1 | Gwarancja jakości i rękojmia min. 24 miesiące (liczona od daty podpisania przez obie strony ostatecznego protokołu odbioru bez uwag) | Tak/podać oferowany termin gwarancji (jedno z kryteriów oceny ofert) |  |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii max. 3 dni | Tak/podać |  |  |
| 3 | Próby na wodzie, instruktarz w zakresie obsługi, ustalone w terminie i miejscu z Zamawiającym. | Tak |  |  |
| 4 | Instrukcja w języku polskim w formie pisemnej | Tak |  |  |
| 5 | Jednostka musi być zbudowana pod nadzorem instytucji klasyfikacyjnej | Tak |  |  |
| 6 | Certyfikat CE, deklaracja zgodności, karty gwarancyjne oraz dokument klasyfikacyjny umożliwiający otrzymanie uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej najpóźniej przy dostawie | Tak/podać |  |  |

Przedmiot zamówienia musi obejmować wyłącznie nowe środki trwałe (statek nie prototypowy) i musi być zgodny z opisaną powyżej specyfikacją. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań, materiałów 
i urządzeń równoważnych do wskazanych w powyższej specyfikacji, z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze niż parametry materiałów i urządzeń wskazanych w niniejszej specyfikacji. Urządzenia równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.

…………………………………………………….

(pieczęć i podpis osób

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy